核技术利用建设项目

山西机械高级技工学校

X放射源探伤间项目

环境影响报告表

（公示本）

建设单位名称：山西机械高级技工学校

建设单位法人代表（签名或签章）：

通讯地址：太原市万柏林区玉河街23号

邮政编码： 030024      联系人：崔焕玲

电子邮箱：691931609@qq.com  联系电话：13068088885

表1项目基本情况

| 建设项目名称 | 山西机械高级技工学校X放射源探伤间项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西机械高级技工学校 |
| 法人代表 | 杜德胜 | 联系人 | 崔焕玲 | 联系电话 | 13068088885 |
| 注册地址 | 山西省太原市万柏林区玉河街23号 |
| 项目建设地点 | 山西省太原市万柏林区玉河街23号实训大楼3F |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设项目总投资（万元） | 65 | 项目环保投资（万元） | 31 | 投资比例（环保投资/总投资） | 47.7% |
| 项目性质 | 新建 □改建 □扩建 □其它 | 占地面积（m2） | / |
| 应 用 类 型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用） □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |
|  |  | □销售 | / |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |
|  | 射线装置 | □生产 | □类 □Ⅲ类 |
|  |  | □销售 | □类 □Ⅲ类 |
|  |  | 使用 | Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  | 其他 | / |
| 项目概述 一、建设单位简介 山西机械高级技工学校（太原重型机械集团公司技工技校），创建于1951年，是国家级重点技工学校。2012年被批准为“国家级高技能人才培训基地”和“山西省中等职业学校省实训基地”，设有机械加工“省级杜俊伟教师大师工作室”。学校以山西机械行业特大型企业太重集团公司为依托，以培养中、高级技能人才为目标，以服务家长、学生、企业为宗旨，以校企合作、高质量就业为导向，建校65年来为企业和社会培养输送了5万余名高技能人才和企业管理人才，为职业教育、人才培养做出了应有的贡献。 学校概况：学校现有三个校区，七个校内实训基地，三十余个校企合作实训基地，在校生4000余人。职业技能培训鉴定每年达5000余人。学校有教职工200余名，设有5部3系1个中心，30余个专业。学校设有山西机电职工学院大专教学班、河南漯河职业学院合作办学全日制统招大专班、天津职业技术师范大学单招本科班、国家开放大学大专层次教学班。学校办学层次集中、高级技工、预备技师中职技能人才培养；机械行业初、中、高、技师、高级技师国家职业资格认证培训鉴定；国家统招、成人教育大专、高职、本科教育为一体。多元化办学、多规格培养、多层次就业。 实训中心：学校建有数控加工、机床加工、焊接加工、机电设备维修钳工、电工、汽车维修、楼宇自动化、计算机网络应用等七个校内实训车间和一个生产国家专利产品的现代化的生产实训基地，各类生产实训及实验设备857台套，实训设备总值达2000余万元。重点专业实训设备达到国内一流水平，焊接实训车间与欧洲奥地利合作建设“山西中欧国际焊接培训中心”，达国际一流水平。 二、项目由来 山西机械高级技工学校为满足学生教学需要，需对学生焊接工件进行X射线探伤检测，以便了解焊接质量，从而对学生焊接技术提出指导，不断提高学生的焊接水平。正是为了满足 X射线探伤检测的需要，山西机械高级技工学校决定在实训大楼三层拟新建一座X射线探伤室，新购置一台X射线实时成像检测设备及成套铅室。 为了申办《辐射安全许可证》，同时为了考察该项目对工作人员、公众和环境造成的影响，从辐射防护的角度论证该无损检测探伤项目的可行性，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院449号令)《建设项目环境保护管理条例》，该学校使用Ⅱ类射线装置项目需要进行辐射环境影响评价，编制环境影响报告表。 为此，山西机械高级技工学校特委托北京绿方舟科技有限责任公司进行该辐射项目环境影响报告表编制工作（见附件1委托书）。我单位接受任务后立即组织人员开展了现场踏勘、资料收集、整理工作，并多次与建设单位、探伤室设计单位进行咨询交流，在进行了工程分析等专项研究的基础上，结合工程的辐射危害特征，按照《辐射环境保护管理导则——核技术利用建设项目环境影响评价文件的报告书(表)的内容和格式》(HJ10.1-2016)的要求，编制了本环境影响报告表。 现将根据国家及山西省相关环保法律法规编制完成的《山西机械高级技工学校X放射源探伤间项目环境影响报告表》（报审本）提交建设单位，由建设单位报请山西省环保厅审批。 三、项目建设内容 1、项目名称、性质、建设地点 项目名称：山西机械高级技工学校X放射源探伤间项目 建设单位：山西机械高级技工学校 建设地点：山西省太原市万柏林区玉河街23号实训大楼3F（项目位置见附图1地理位置图） 建设性质：新建 2、建设内容及规模 山西机械高级技工学校拟在实训大楼三层新购置一台X射线实时成像检测设备及成套铅室，设置于射线成像检测工作室，采用X 射线对学校学生焊接件进行无损检测，以判断焊接质量。该X 射线成像检测设备（型号为UNC225 型，管电压为225kV，管电流为2.8mA/7.1mA）属II类射线装置；铅室及工件门为钢+铅+钢三层防护结构，铅室尺寸2230mm（长）× 1580mm（宽）× 2330mm（高）。 本项目只进行室内探伤作业，无室外探伤活动。 （1）铅室规模 铅室具体参数见下表1-1； 表1-1 铅室具体规模 内容 铅室尺寸 屏蔽体厚度(铅室) 型号 备注 主屏蔽 次屏蔽 规模 2230mm（长）×1580mm （宽）× 2330mm（高） 13mmPb 8mmPb UNC225 钢板3.5+2mm（两层） 钢板3.5+2mm（两层） （2）X射线成像检测仪具体内容 表1-2 项目射线装置参数 射线装置名称 使用的射线装置 类别 使用的射线装置数量 主要技术参数 种类 安装位置 UNC225 Ⅱ类 1台 225kV，管电流为2.8mA/7.1mA X射线 实训大楼3层东北角 （3）射线装置分类 按照国家“射线装置分类办法”，本次拟新购置的X射线成像检测仪属于Ⅱ类射线装置。 四、项目组成及主要环境问题 本项目室内放射工作场所均利用现有建筑，无施工期环境遗留问题。依据本项目建设内 容，项目组成见下表1-3。 表1-3 本项目组成及主要环境问题 序号 工程名称 主要建设内容、建设规模 建设情况 1 主体工程 X射线成像检测仪（铅室系设备附属结构） 该设备主要包括金属陶瓷X射线管、高频高压发生器、水冷却器配套电源控制台及防护铅房、防护铅服、辐射巡检仪、机械传动单元等。 铅室技术数据： 前防护板：8mm铅板+（3.5mm内+2mm外）两层钢板 右防护板：13mm铅板+（3.5mm内+2mm外）两层钢板 后防护板：8mm铅板+（3.5mm内+2mm外）两层钢板 左防护板：8mm铅板+（3.5mm内+2mm外）两层钢板 铅门：8mm铅板+（3.5mm内+2mm外）两层钢板 主防护板 （主射线方向）：13mm铅板+（3.5mm内+2mm外）两层钢板。 新购 检测工作室 在实训大楼第3层东北角，工作间规格4m×7m×3.6m，建筑面积28m2，钢筋混凝土结构，主要用于焊接件检测等。 利用原有 2 辅助工程 办公室 依托学校原办公楼，本次环评不涉及。 利用原有 3 公用工程 供电 利用学校原设施，本次环评不涉及。 利用原有 供水 供热 利用学校集中供暖，本次环评不涉及。 4 环保工程 X射线 铅室屏蔽，加强管理。 新购 生活污水 本项目不产生生产废水，日常办公产生的生活污水经下水道排入校区污水管网，最终进入太原市污水处理厂。 利用原有 生活垃圾 厂区职工的日常生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理。 利用原有 废气 加强室内通风换气 未建成 五、主要原辅材料及能耗 本项目不采用胶片成像方式，涉及射线探伤作业的主要原辅材料及动力消耗情况见下表1-4； 表1-4 主要原辅材料及动力消耗 能源 名称 年耗量 来源 主要化学成分 电 探伤用电 100（kW/a） 城市供电系统 / 水 工作人员用水 城市供水管网 / 六、工作制度、人员配置和探伤工况 1、工作制度与探伤工作时间 探伤工作人员工作时间符合劳动法要求，每年工作190天，每天工作8小时，工作人员均实行白班制，夜间不进行探伤作业，工作方式属于间歇式作业。 根据学校计划所需探伤工作量，每周探伤次数约1次，每次曝光时间不超过20min，则每年探伤次数最大为28次。为偏安全考虑按每周20min曝光时间计，则全年曝光时间最长为9.4h。 该设备采用数字化成像方式，不使用胶片，不涉及废定（显）影液、废旧胶片等危险废物的处理。 以上数据由山西机械高级技工学校工作人员根据学校教学实际探伤工作情况，按照环境影响评价要求，偏安全考虑所得数据。 2、探伤作业定员及探伤工件 公司拟为探伤项目安排1人专职负责辐射安全管理工作以及探伤作业员工1人，专门从事探伤作业。 环评要求： ①所有放射工作人员必须参加山西省环境保护厅组织的辐射安全与防护知识培训，并通过考核，持证上岗； ②公司应严格按照国家关于个人剂量监测和健康管理的规定，定期组织放射工作人员进行个人剂量检测和职业健康体检，并为其建立职业健康监护档案； ③根据工作需要，公司应定期安排放射工作人员的再培训，以保证工作人员达到所需要的水平。 3、探伤工况 UNC225型X射线成像检测仪探伤作业流程与普通探伤机探伤作业流程相近，不同在于，X 射线成像检测仪自带铅屏蔽防护，人员可就近在设备配置的操作台处作业，且设备安全联锁正常方能启动。 开展检测工作时，打开总电源、探测器后训机，之后关机并将放入待检测物件，工作 人员进行检测，待检测结束后关机。 根据学校提供的资料：X 射线成像检测仪主射束方向朝向右面，探伤过程不向其它方 向照射。被探测工件照片如下： 七、项目产业政策符合性 本项目属于利用X射线探伤装置进行无损检测，系核技术应用项目在工业领域内的运用。根据国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，属于鼓励类中“十四、机械”的第6条“工业CT、三维超声波探伤仪等无损检测设备”项目，是目前国家鼓励发展的新技术应用项目，符合国家当前产业政策。 八、项目选址、外环境关系及布局合理性分析 1、项目选址合理性 山西机械高级技工学校位于山西省太原市万柏林区玉河街23号，项目无新征用地，用地性质为教育公共事业用地，符合太原市城市总体规划。根据现场踏勘，项目北面为太重集团公司，项目东面临近玉河小区，项目南面为玉河街，玉河街南面为前进路和玉河居民小区，项目西面为太重集团公司（项目周边关系图见附图2）。 本项目探伤设备位于学校内实训大楼三层探伤检测工作室，探伤设备配备有铅室，铅室设计有满足屏蔽厚度的屏蔽防护措施，探伤作业过程中产生的电离辐射经探伤室屏蔽体屏蔽后，不会对周围环境与公众造成危害。因此，本项目的建设符合太原市城市总体规划，项目选址合理。 2、外环境关系 1）校区外环境关系 山西机械高级技工学校位于山西太原万柏林区玉河街23号，学校东侧约11m为玉河小区；南侧校界外为玉河街；西侧校界与太重接团相邻；北侧校界紧邻太重集团。学校校区外环境关系见图1-1。 图1-1 山西机械高级技工学校周边环境示意图 学校校区北、南、西周边50m范围内无医院、疗养院、自然保护区、保护文物、风景名胜区、水源保护区等环境敏感点和生态敏感点等制约因素，但东侧11m处有玉河小区居民楼。由于探伤设备位于实训大楼三层探测工作室的铅室内，铅室设计有满足屏蔽厚度的屏蔽防护措施，不会对周围环境与公众造成危害，所以项目的建设与外环境相容。 2）探伤室周边外环境关系 本项目探伤设备放置于学校实训大楼三层东北角。探伤室北侧为太重集团公司厂区；南侧为山西机械高级技工学校焊接培训隔间；东侧隔楼道外为玉河小区，与最近居民楼相距约16m；西侧为机器人一体化室。探伤工作室周边环境关系见附图3。 尽管检测装置东侧16m处有玉河小区，但探伤设备位于实训大楼三层探测工作室的铅室内，铅室位置位于实训大楼三层东北角，铅室设计有满足屏蔽厚度的屏蔽防护措施，探伤作业过程中产生的电离辐射经铅室屏蔽体屏蔽后，不会对周围环境与公众造成危害。 3、布局合理性 本项目产生电离辐射的X射线管位于专业设计的独立铅室内，铅室内层铅皮的正面厚度为8mm，顶部、底部等非泄露面的厚度为8mm，主照射面铅厚13mm。在铅室出入口设警告标志，并设置了门机联锁装置、剂量声光报警装置、紧急停机装置等，能够有效降低电离辐射对工作人员和公众的辐射影响。 X射线球管有固定的放置区，设备固定使射线束方向指向铅室右面，操作点位于铅室右侧避开铅室正门。操作人员位置在防护大门固定的一侧，以免射线泄露辐照，减少了射线剂量。铅室、操作台设在探伤室的一角，且与其他非辐射工作人员活动区避开一定距离。同时，按照学校教学活动安排，在该层一次进行单一教学安排，即该设备X射线照射时，其他焊接、机器人操作活动教学活动是停止的；此外该区域内人员流动较少。 探伤工作过程产生的X射线经屏蔽墙和屏蔽门屏蔽后并通过距离衰减后对周围环境辐射影响是可接受的。 综上所述，铅室周围的平面布置既方便了焊接工件探伤工艺的衔接，又能有效的进行分区管理和辐射防护。从利于安全生产和辐射防护的角度而言，该项目的平面布置是合理而且与周围环境相容。 九、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 公司之前未进行放射性活动，未遗留环境问题。 |

表2放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/活度（Bq）(枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表3非密封放射性物质

| 序号 | 核素名称 | 理化性质 | 活动种类 | 实际日最大操作量 （Bq） | 日等效最大操作量 (Bq) | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

表4射线装置

- 加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大能量（MeV） | 额定电流（mA）/剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

(二)X 射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 使用场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | X射线成像检测仪 | Ⅱ类 | 1 | UNC225 | 225 | 7.1 | 焊缝内部缺陷观察 | 实训大楼三层东北角 | 本次环评 |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压 (kV) | 最大管电流（mA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表5废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2．含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg，或Bq/m3）和活度Bq）。

表6评价依据

| 法规 文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（修订版），2015年1月1日实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（修订版），2016年9月1日实施； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日实施； （4）《建设项目环境影响评价分类管理目录》，环境保护部第33号令，2015年6月1日实施； （5）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令第449号，2005年12月1日实施； （6）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，环境保护部31号令，2008年修订，2008年12月6日实施； （7）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环境保护部18号令，2011年5月1日实施； （8）《关于加强放射性同位素与射线装置辐射安全和防护工作的通知》（环境保护部环发[2008]13号）； （9）《关于发布射线装置分类办法的公告》（国家环境保护总局公告2006年26号）。 |
| --- | --- |
| 技术 标准 | （1）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）； （2）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （3）《工业X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）； （4）《工业X 射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）； （5）《职业外照射个人监测规范》（GBZ128-2016）； （6）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）。 |
| 其他 | （1）射线装置说明书； （2）用户手册； （3）铅房图 （4）项目委托书。 |

表7保护目标及评价标准

7.1 评价内容 本项目主要就射线装置使用过程中对周围环境以及工作人员、公众等产生的影响进行分析。 7.2 评价因子 主要评价因子为射线装置使用过程中产生的透射、漏射及散射X射线。 7.3 评价范围 根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）中“放射源和射线装置应用项目的评价范围，通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外50m的范围”的要求，结合本项目实际情况，确定本项目辐射评价范围为： 以铅室四周墙体为边界向外延伸50m的范围。

7.4 保护目标 本项目拟用的1台射线装置为自带屏蔽射线装置，安装位置位于山西机械高级技工学校实训大楼3F检测室，型号UNC225型，探伤室北侧为太重集团公司厂区；南侧为山西机械高级技工学校焊接培训隔间；东侧隔楼道外为玉河小区，与最近居民楼相距约16m；西侧为机器人一体化室。检测室周围50m范围有教学区、居民小区，故该项目环境保护目标为：评价范围内的工作人员及周围公众成员。 根据厂区平面布置情况及厂区周围外环境关系，依次确定本项目涉及的环境保护目标具体情况见表7-1。 表7-1 主要环境保护目标 保护目标 与辐射源相对位置 距离（m） 人数 职业照射 工作人员 铅室南侧 0.5 1 公众 玉河小区居民 铅室东侧 (16 约108 焊接培训区学生 铅室南侧 (7 3～8

7.5 评价标准 职业人员和公众的辐射剂量约束值 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)的规定以及辐射防护最优化原则，并结合本项目的特点，提出本项目的剂量约束值和剂量率约束值： 1）剂量约束值：职业人员5mSv/a，公众个人0.1mSv/a； 2）剂量率约束值：机身四周30cm处剂量率小于2.5μGy/h。 （2）非放射性污染物评价标准 1）环境质量标准 环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体数值见下表7-2： 表7-2 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物 取值时间 TSP PM10 SO2 NO2 1小时平均 —— —— 500 200 24小时平均 300 150 150 80 年平均 200 70 60 40 臭氧（O3）《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值(0.16mg/m3)。具体数值见下表7-3。 表7-3 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物 取值时间 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 地表水环境质量：执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。具体数值见下表7-4。 表7-4 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH外） 类别 pH COD BOD5 氨氮 氰化物 挥发酚 石油类 硫化物 标准值 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.005 ≤0.05 ≤0.2 声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体数值见下表7-5。 表7-5 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别 昼间 夜间 探伤间 2类 60 50 2）污染物排放标准 废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 本项目运行过程中将会产生臭氧（O3），根据《工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素》（GBZ 2.1-2007），工作场空气中O3的浓度限值为0.3mg/m3。 噪声：营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值。

表8环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状 本项目为工业X射线探伤项目，主要的污染因子为电离辐射，对环境空气、地表水及地下水影响较小，因此本次评价重点对评价区域开展了辐射环境现状监测。 8.1 评价区辐射环境质量现状监测 2017年4月26日，我公司委托中国辐射防护研究院核工业太原环境分析测试中心对山西机械高级技工学校使用Ⅱ类射线装置项目评价区内环境贯穿辐射剂量率进行监测。 8.1.1 监测内容 评价范围内环境贯穿辐射剂量率。 8.1.2 监测的环境条件 环境温度16℃；相对湿度45%；天气：晴。 8.1.3 监测仪器 本项目监测采用的仪器为YB-Ⅱ环境辐射剂量率仪，编号为：A，仪器经过国家计量标定，且在有效期内。 8.1.4 贯穿辐射剂量率监测布点 机房中心及机房四周围布设监测点，共6个监测点。布点示意图图如下图8-1。 图8-1 监测点位示意图 8.1.5 监测方法 按照《辐射环境监测技术规范》HJ/T61-2001进行。 8.1.6 质量保证措施 （1）使用的仪器经过国家计量标定，确保监测数据的准确、可靠。 （2）严格按照操作规程操作监测仪器，并认真做好记录，专人负责质量保证及核查检查工作。 （3）监测数据处理按《辐射环境监测技术规范》要求进行。 8.1.7 数据处理 监测数据处理按照《辐射环境监测技术规范》进行，每个监测点读取10个数据，取其算术平均值，并用仪器刻度因子进行修正以后，作为该点的监测数据。 环境贯穿辐射剂量率监测结果 根据评价要求，对山西机械高级技工学校使用Ⅱ类射线装置项目拟安装位置周围进行现场监测，监测结果见表8-1。 表8-1 射线装置拟安装位置周围环境辐射剂量率监测结果 单位：10-8Gy/h 序号 检测对象 监测点位置 测量值 1 X射线实时成像检测设备 （型号：UNC225型）工作室 工作室中心 9.11 2 工作室东侧 12.5 3 工作室南侧 8.25 4 工作室西侧 8.42 5 工作室北侧 11.2 6 工作室东侧玉河小区最近居民楼三层 11.6 8.2 辐射环境质量现状 由监测结果（见表8.2）可知，射线装置机房四周环境的贯穿辐射剂量率为（8.25～12.5）×10-8Gy/h，属于太原市天然环境贯穿辐射剂量率（7.6～12.5）×10-8Gy/h正常的本底水平。

表9项目工程分析和源项

9.1 工艺设备和工艺分析 山西机械高级技工学校拟购置一台X射线实时成像检测设备用于学校焊接工件的无损检测，安置于实训大楼3F东北角，设备使用分体管型X射线管，管电压为225kV，管电流为2.8mA/7.1mA，本项目只进行室内探伤作业，无室外探伤活动。 该设备自带整体铅室，铅室采用电动式工件门防护结构，铅室内层铅皮的正面厚度为 8mm，顶部等非泄露面的厚度为8mm，主照射面铅厚13mm，铅室尺寸长2230mm×宽1580mm×高2330mm。 9.1.1 X射线实时成像检测设备（UNC225型） （1）组成 X射线实时成像设备是由重庆日联科技有限公司提供的Ⅱ类射线装置，设备主要由X射线系统、图像显示及处理系统、操作控制台、机械运动系统、射线防护系统、冷却系统组成，如图9-1所示。 图9-1 （UNC225）X射线实时成像检测设备 （2）X射线装置主要工作原理 X射线机系统包括控制器、X射线管、高频阴极高压发生器。工作原理为利用阴极发射的电子，经过加速打在重金属靶，产生X射线。利用射线透过物体时，会发生吸收和散射这一特性。X射线通过物质时，其强度逐渐减弱。不同的厚度其强度的衰减不同，感光也不同，经过计算机系统处理形成图像。 （3）操作流程 开机→初始化并在计算器设置检查程序→准备工件→打开铅门→工件小车运动到铅房门口→摆放工件于旋转平台上→关闭铅门→开射线检测→观察到疑似缺陷，多帧处理→图像处理工具辅助判断→完成检测，关射线→打开铅门→小车出→取出工件→小车进→关铅门→检测结束（注：该射线装置工件进出口为一个，即从同一个口进，同一个口出，将工作进入后，关闭铅门，进行操纵检测，完成后，将进口打开，取出工件，不存在进出口两个口的情况。）。 （4）X射线实时成像系统工作流程及产污环节见图9-2。 9.1.2 操作过程的安全防护措施 工作期间，工作人员必须认真佩戴热释光个人剂量计，携带个人剂量报警仪（必要时穿上辐射防护服）并严格按照各设备的操作规程进行操作。

9.2污染源项描述 9.2.1 正常工况主要污染物和污染途径 X射线装置是将电能转化为电子射线，然后轰击重金属靶产生X射线，利用X射线能穿透一定厚度的工件，进行检测。X射线机在使用过程中，只有在开机启动并处于出线情况下，会对装置现场周围环境产生X射线辐射，会对工作人员和公众产生一定的外照射，关机以后停止辐射。由上述设备工艺流程及产物环节流程分析，本项目X射线成像检测仪运营过程中产生的环境污染问题为： 1) 废气 由于X射线的电离作用，在空气中产生臭氧。这些废气的产生量与辐射强度，探伤空间大小有关。 2) 噪声 本项目涉及的噪声设备不多，主要是X射线机的冷却循环系统和排风设施产生噪声，探 伤噪声值约为60～70dB(A)，经检测室隔声及距离衰减后，可达标排放，对环境影响轻微。 3）X射线 X射线成像检测仪的工作原理为利用不同材料厚度对X射线吸收程度的差异，通过X射 线透照摄片的方法，从数字成像系统上显示被检测元件的内部缺陷，进而可以分析缺陷的 性质，大小，形状和部位。在X射线机使用过程中由于装置本身的漏射和X射线的散射，将 产生较强的X射线。 9.2.2 事故工况主要污染物和污染途径 本项目只涉及X射线装置的使用。对于X射线装置，当设备关机时不会产生X射线，不存在影响辐射环境质量的事故，只有当设备开机时才会产生X射线等危害因素。运行时，安全联锁装置失灵，工作人员将受到X射线的照射；运行时，铅防护门未完全关闭，致使X射线泄露到机房外，给周围活动的人员造成额外照射。 最大可能的事故主要有： a、安全联锁装置或报警系统发生故障状况下，铅防护门未完全关闭，人员受到X射线机散射线误照； b、X 射线成像检测设备检修、维护等过程中，检修、维护人员误操作，造成有关人 员被误照。 事故工况下污染源均为X射线成像检测设备开机时产生的X射线。

表10辐射安全与防护

10.1 项目安全设施 本项目采取的安全设施分析如下： 10.1.1 探伤设备的固有安全性 （1）开机时系统自检：开机后控制器首先进行系统诊断测试，若诊断测试正常，该成像检测仪会示意操作者可以进行曝光或训机操作。若诊断出故障，在显示器上显示出故障代码，提醒用户关闭电源，与厂家联系并维修。 （2）当X射线发生器接通高压产生X射线后，系统将始终实时监测X射线发生器的各种参数，当发生异常情况时，控制器自动切断X 射线发生器的高压。在曝光阶段出现任何故障，控制器都将立即切断X射线发生器的高压，蜂鸣器会持续响，提醒操作人员发生了故障。 （3）当曝光阶段正常结束后，系统将自动切断高压，进入休息阶段，在休息阶段将不理睬任何按键，所有指示灯均熄灭，停止探伤作业。 （4）设备停止工作一定时数以上，再使用时要进行训机操作后才可使用，避免X射线发生器损坏。 （5）过电流保护 设备带有过电流保护继电器，当管电流超过额定值时，或高压对地放电时，设备会自动切断高压。 （6）失电流保护 设备带有失电流保护继电器，当管电压低于相关限值时，自动切断高压。 （7）过电压保护 设备带有过电压保护继电器，当高压超过额定值时，自动切断高压。 （8）继电保护 冷却循环系统继电器、温度继电器及射线屏蔽室门开关的触点均为串联，在正常时均接通；若有一个没接通，不能达到高压状态。 10.1.2 安全连锁装置 （1）实体屏蔽 铅室及电动式工件门采用钢+铅+钢三层防护结构，铅房内层铅皮的正面厚度为8mm，顶部等非泄露面的厚度为8mm，主照射面铅厚13mm，铅房尺寸长2230mm×宽1580mm×高2330mm。屏蔽铅室外30cm处空气比释动能率不大于2.5μGy/h，保证工作人员和周围公众受照剂量满足环评提出的剂量约束要求。铅室内外实景图见下图10-1。 图10-1 铅室内外实景图 （2）门机连锁 实时成像系统屏蔽铅门与高压控制器联锁；当系统屏蔽铅门关紧后，成像系统才能启动探伤，否则处于断电状态不能启动。成像系统的高压电源未关闭，屏蔽门不能被打开。 （3）警示灯 在铅室外安装有显示工作状态的警示灯，工作状态指示灯显示正在进行探伤作业。以上安全连锁装置是基本的有效的保护操作人员和公众，避免因人为失误造成辐射安全事故。 （4）紧急停机装置 在控制台上设置有紧急停机装置，在发生意外时，按下紧急停机装置可立即切断高压电源，X射线机停止出束。 （5）钥匙控制 成像系统的电源启动钥匙和控制台上的钥匙应牢固连接，由操作员随身携带。 10.1.3 其他辐射防护措施 （1）警示标志与状态显示 铅室外的顶部明显处设置有电离辐射警告标志。环评要求探伤室外明显处，应设置电离辐射警告标志（见图10-2）。 图10-2 电离辐射警告标志 （2）声光报警装置 铅室内设计声光报警装置，在探伤作业工作过程中正常运行，具有声、光报警功能，提醒探伤工作人员注意防护。 （3） 视频监控装置 操作平台自带有1套视频监控装置，显示屏位于控制台的前方，监控装置探头位于铅室内墙角上，需保证铅室内无死角观察。工作人员通过显示屏查看铅室内的全部情况。监控探头见下图10-3。 图10-3 前室内监控探头实景图 （4） 辐射剂量监测装置 评价要求检测工作室内配备1台具有报警功能的便携式辐射巡检仪，以便随时了解区域的剂量大小，防止受到高剂量误照。 环评要求：辐射工作人员需配置个人剂量片，人均两个，一用一备，辐射工作人员探伤作业期间必须佩带个人剂量片，同时佩戴个人剂量报警仪。 10.1.4 探伤设备的固有安全性场所辐射防护“两区”管理 为防止X射线对环境的影响，山西机械高级技工学校应按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)相应的要求，对放射工作场所划分为控制区和监督区，并实 行两区管理制度（见图10-4）。 控制区：该区域内需要或可能需要专门防护手段或安全措施，以便控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照射范围。控制区的进出口及其他适当位置应设置醒目的电离辐射警告标志。 监督区：该区域通常不需要专门防护手段或安全措施，但需经常对职业照射条件进行监督和评价。 本项目的监督区划分为操作平台及铅室外检测工作室其它区域，监督区内限制工作人员和公众在该区域长期滞留。 表10-1 本项目“两区”划分一览表 控制区 监督区 生产区 铅室 除铅室外的其它探伤室区域 辐射防护措施要求 设置明显的电离辐射标志，非工作人员不能在此区域停留 在该区设置电离辐射标志，经常进行剂量监督，确认是否需要专门的防护措施，限制工作人员和公众在该区域长期滞留 图10-4 检测工作室两区划分图 10.1.5 人员的安全防护 （1）放射工作人员的安全防护 主要从源项控制、时间防护等方面采取防护措施： ①源项控制 本项目X射线成像检测仪对产生的Х射线用铅室屏蔽，射线装置泄漏辐射不会超过相应国家标准规定的限值。 ②时间防护 在确保质量的前提下，在每次使用探伤机进行探伤之前，根据工件满足的实际质量要求制定最优化的探伤方案，选择合理可行尽量低的射线照射参数，以及尽量短的曝光时间，减少工作人员和相关公众的受照射时间。 ③其他防护 个人剂量监测：放射工作人员均配有个人剂量计，并配有个人剂量仪。要求在上班期间必须佩戴个人剂量计。公司应定期（每季度一次）将个人剂量计送有资质单位进行检测，检测结果存入个人剂量档案。 人员培训：放射工作人员必须取得相应的培训检测资质证，进行放射防护知识培训及考核，持证上岗。上岗后，公司应按组织其定期进行职业健康体检，建立个人健康档案。定期组织放射工作人员的再培训，以保证放射工作人员达到所需要的水平。 （2）检测工作室周边公众的安全防护 周边公众主要依托辐射场所的屏蔽墙体和楼板屏蔽射线。同时，放射工作场所严格实 行辐射防护“两区”管理，在探伤室门外张贴明显可见的电离辐射警告标志和工作状态指 示灯，禁止无关人员进入该区域，以增加公众与射线源之间的防护距离，避免受到不必要 的照射。 本项目主要针对电离辐射进行治理，环保设施总投资为31万元，主要用于辐射屏蔽工程建设、辐射环境监测仪器和个人防护用品购置等，具体环保投资情况见表10-2。 表10-2 项目环保设施（措施）与投资一览表 名称 辐射安全设施 内容 价格（万元） 备注 X射线实时成像检测设备 铅室屏蔽 铅室结构：房采用电动式钢+铅+钢三层防护结构工件门，铅室内层铅皮的正面厚度为8mm，顶部等非泄露面的厚度为8mm。铅室尺寸长2230mm×宽1580mm×高2330mm。 25 拟购设备附属 安全联锁 门机联锁：屏蔽门与高压发生器连锁 1 铅室顶部上安装工作状态警示灯 0.5 视频监控装置 探伤室设置了1套视频监控装置 1 紧急停机装置 在控制台上安置了紧急停机开关 0.5 钥匙控制 成像系统电源启动钥匙和便携式剂量检测仪牢固连接 0.5 警告标志 探伤室警告标志若干 1.5 需新增 探伤室工作状态指示灯一套 检测设备 辐射巡检仪 0.5 新购 个人剂量片每人2个 0.5 新购 小计 31 10.2 三废的治理 （1）废气 本项目由于铅室中高能射线（X射线）的辐照作用，在空气中产生臭氧，废气的产生量和辐射强度有关，铅室产生的废气经铅室射线管风冷系统排放至大气，确保了臭氧排风的 扩散。经预测，通过排风后，室内臭氧浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值(0.16 mg/m3)，铅室的排气措施可行。 （2）噪声 本项目涉及的噪声设备主要是X射线机的冷却循环系统和排风设施产生噪声探伤内噪 声值约为60～65dB(A)，经工作室隔离及距离衰减后，噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

11环境影响分析

11.1 建设阶段对环境的影响 本项目施工期主要是铅室安置和设备安装，施工期很短，且环境影响很小，故本次评价对施工期环境影响不做分析。

11.2 运行阶段对环境的影响 11.2.1 非放射性环境影响分析 11.2.1.1 水环境影响分析 项目涉及X射线实时成像设备采用数字成像系统，不使用胶片，故不涉及洗片过程，无洗片废水。 11.2.1.2 大气环境影响分析 本项目由于铅室中高能射线（X射线）的辐照作用，在空气中产生臭氧，废气的产生量和辐射强度有关。 （1）X射线成像检测仪 ①臭氧产生量计算方法： X射线然上级铅室内的臭氧产额Q0按照下式计算： Q0 = 0.42D0RG （11-1） 式中：Q0——臭氧的辐射化学产额，mg/h； D0——距靶1m处的比释动能率，Gy/min； R——靶与屏蔽室壁的距离，m； G——空气每吸收100ev辐射能量所产生的臭氧分子数，此处取为10； 经过计算，X射线成像检测仪使用过程中产生的臭氧的产额为0.21mg/h。 ②臭氧饱和浓度计算 室内臭氧饱和浓度由下式计算： C= Q0⋅TV/V （11-2） 式中： C——室内臭氧浓度 mg/m3； Q0——臭氧产额 mg/h； Tv——臭氧有效清除时间 h； V ——铅室的空间体积m3； TV =tv⋅ta/( tv+ta) （11-3） 式中： tv每次换气时间 h，取15分钟； ta 臭氧分解时间h，0.83h。 利用以上公式计算铅室的臭氧产生量及室内臭氧最大饱和浓度，计算结果见表11-1。 表11-1 铅室室内臭氧最大饱和浓度 名称 体积（m3） 换气次数/h 每次换气时间（h） 室内最大臭氧饱和浓度(mg/m3) 本项目铅室 5.98 4 0.25 5.40×10-3 由表11-1可知，铅室室内臭氧最大饱和浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值 ‐化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中规定的臭氧卫生标准(0.3mg/m3)。 环评建议检测工作室加强通风换气，保持工作区间空气的清洁。 11.2.1.3 声学环境影响分析 本项目涉及的噪声设备不多，主要是X射线机的水冷却循环系统和排风设施产生的噪声，噪声值约为60～65dB(A)。本项目所使用的各设备均位于机房内，而且设备的噪声值均不大，属低噪设备。经建筑物墙体的隔声作用及学校校区的距离衰减，运行过程中产生的噪声完全符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 因此，本项目噪声不会对厂界周围声环境产生较大影响，不会造成扰民影响。 11.2.2 辐射环境影响分析 （1）运行状态下射线装置周围的辐射剂量水平 射线装置在开机运行阶段会产生X射线，产生的X射线会对装置周围环境产生辐射影响。 山西机械高级技工学校拟用1台射线装置为自带屏蔽的射线装置进行无损检测，通过对该公司提供的射线装置说明书进行分析，了解射线装置对边界周围环境的影响。运行阶段各射线装置周围的辐射剂量水平见表11-2。 表11-2 运行状态下射线装置周围的辐射剂量水平 序号 名称 测试点 表面剂量率 备注 1 X射线实时成像检测设备（型号：UNC225型） 正面上 0.09 距设备防护体表面（各方向)0.3m处剂量率不超过1μSv/h，符合国家标准 2 正面中 0.12 3 正面下 0.17 4 后面上 0.07 5 后面中 0.08 6 后面下 0.07 7 左面上 0.08 8 左面中 0.07 9 左面下 0.13 10 右面上 0.23 11 右面中 0.08 12 右面下 0.07 测试状态：光管额定电压225kV；测试设定电流值7.1mA；测试环境（温度）20℃；湿度57% 由表11-2分析可知，运行阶段射线装置周围的辐射剂量率低于《工业X射线探伤放射防护标准》（GBZ117-2015）对关注点最高周围剂量当量率参考控制水平2.5μSv/h的要求。 （2）有效剂量估算 1）贯穿辐射所致个人有效剂量估算模式 H=D·T·Q·WR·WT 式中：H—X射线所致的有效剂量，Sv； D—屏蔽放射源的吸收剂量率，Gy/h； T—受照时间，h； Q—吸收剂量率转换成有效剂量当量率的转换因子，取1（Sv/h）/（Gy/h）； WT—组织权重因数，取1； WR—辐射权重因数，取1。 2）参数选取 时间参数： ①偏安全考虑，辐射工作人员的工作时间按照国家标准工作日2000小时取值，即T职业人员=2000小时； ②公众受照时间为9.4小时，即T公众=9.4小时。 剂量率参数： ①职业人员D的取值取机身0.3m处的最大值，即D职业人员=0.23×10-6Sv/h； ②公众D的取值取0.23×10-6Sv/h，即D公众=0.23×10-6Sv/h。 3）计算结果 ①职业人员所受个人最大年有效剂量为0.46mSv/a； ②公众所受个人最大年有效剂量为2.16×10-3mSv/a。 （3）类比评价 为了解本项目拟用射线装置使用后周围的辐射剂量率情况，也可以采用类比方法进行评价，本次类比采用对鸿富晋精密工业（太原）有限公司现运行两台与本射线装置相同的带自屏蔽的检测设备，分别为CT断层探伤仪和X－RAY探伤仪（此两台设备均经过环评并完成了验收，并于2013年进行了换证监测），以上两台设备均为固定式，与本次评价的射线装置工作原理，操作流程，能量大小等基本相同，具有类比性。山西省辐射环境监督站于2013年对该两台设备进行了监测（晋环辐监【2013】003号），监测结果表明，射线装置防护门口及屏蔽体外表面30cm处可达界面处，由穿透辐射所产生的辐射剂量率最大为25.1×10-8Gy/h，满足“机身四周30cm处剂量率小于2.5μGy/h的要求”。 此外，通过对鸿富晋精密工业（太原）有限公司辐射工作人员年度剂量检测报告结果分析，该单位2015.1.1日~2015.12.31日期间，即2015年全年，该公司辐射工作人员常文龙所受个人年有效剂量最大，为0.56mSv/a。这个数值稍大于3）节估算结果，这是由于该公司所类比设备穿透辐射所产生的辐射剂量率最大为25.1×10-8Gy/h，该值较大所致。 （4）有效剂量评价 1）职业人员所受个人最大年有效剂量为0.46mSv/a，低于职业人员5mSv/a的剂量约束值； 2）公众人员所受个人最大年有效剂量为2.16×10-3mSv/a，低于公众人员0.1mSv/a的剂量约束值。 （5）射线装置报废 X射线装置涉及报废时，必须进行去功能化（如拆解或拆卸球管，把球管电缆线或接头剪断）。若X射线属于油浸式，拆解过程产生的废油应按照危险废物管理，并委托相应资质单位回收处置。 （6）核技术利用辐射安全申报系统要求 根据环保部信息化管理要求，辐射工作单位办理辐射安全许可证审批环保手续时需在全国核技术利用辐射安全申报系统(以下简称“申报系统”)进行网上申报，凡是不进行网上申报的，纸质材料一律不予受理。 用户可在该申报系统中办理如下事项： 1）许可证相关申请：许可证申请(及重新申请)、延续、变更、注销； 2）放射源相关申请：转让、异地使用、进口、出口； 3）非密封放射性物质相关申请：转让、异地使用、进口、出口。 辐射工作单位网上申请提交成功后，应通过网上在线打印业务表单，并盖章确认，再按相关程序提交到环保部门办理。 核技术应用系统上网申报网址：http://rr.mep.gov.cn。

11.3 事故影响分析 事故是指引起异常的辐射危害的任何情况，风险评价的目的是分析存在的潜在的危险，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。针对企业的无损射线探伤装置，对于该类探伤来说一般为操作事故和铅室出现射线泄漏。 （1）环境风险识别 1)探伤过程中可能发生辐射事故为严重灾害性破坏(如火灾、地震、洪水等)，对铅室屏蔽体的破坏，此种情况极难发生； 2）安全联锁装置或报警系统发生故障状况下，如安全联锁装置出现故障，铅室门（屏蔽铅门）未完全关闭就出束，将会对工作人员造成误照射。 3）X 射线成像检测设备检修、维护等过程中，检修、维护人员误操作，造成有关人员被误照。 （2）事故源强及辐射事故等级 1）辐射事故种类 ①特别重大辐射事故：指Ⅰ类、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控造成大范围严重辐射污染后果，或者放射性同位素和射线装置失控导致3人以上（含3人）急性死亡。 ②重大辐射事故：指Ⅰ类、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致2人以上（含2人）急性死亡或者10人以上（含10人）急性重度放射病、局部器官残疾。 ③较大辐射事故：指Ⅲ类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致9人以下（含9人）急性重度放射病、局部器官残疾。 ④一般辐射事故：指Ⅳ类、Ⅴ类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射。 2）本项目辐射事故分级 ①安全联锁装置或报警系统发生故障状况下，铅室门（屏蔽铅门）未完全关闭就出束，将会对工作人员造成误照射。 事故景像假设为：安全联锁装置出现故障，铅室门未关闭就出束，射线通过门散射出来，对工作人员造成误照射。属于人为原因引起的照射事故，事故发生后，受照射人员按下紧急停机开关，X射线装置停止出束，该照射会导致人员受到超过年剂量限值的照射，属于一般辐射事故。 ②X射线成像检测设备检修、维护等过程中，检修、维护人员误操作，造成有关人员 被误照，引起工作人员和公众受到额外照射，一旦发生事故是可在人为控制范围以内，该照射会导致人员受到超过年剂量限值的照射，属于一般辐射事故。 表11-3 各种辐射事故及辐射事故等级 辐射事故 风险识别 辐射事故等级 X射线成像检测仪 铅室门未关闭，联锁失效就出束 一般辐射事故 设备检修，发生误照 一般辐射事故 3）事故工况下的环境影响分析 设备在使用过程中发生事故的前提下，事故情形下最严重的是人员误入探伤室，受到超剂量照射根据上述可能发生的事故后果进行定量预测分析，并提出防范措施： A. 事故情景假设 a. 门机联锁装置失效，铅室门未关闭就出束，射线通过门散射出来，对工作人员造成误照射； b. 成像检测仪以最大参数运行（225kV，2.8mA/7.1mA ）； c. 事故持续时间保守按一次探伤最大曝光时间5min计； d. 操作人员位于X射线铅室外散射束方向距设备1m处，无任何屏蔽措施。 B. 事故剂量估算 本项目所用的X射线检测装置，按照其对人体健康和环境的潜在危害程度，均属于中危险的射线装置。通过以下各式，可以计算出各点X 射线的辐射剂量。 Ka =I△/ro 2 式中： Ka：距X射线管焦斑r处的的空气比释动能率，mSv/min； I：管电流，mA； △：发射率常数，mGy.m2.mA-1； ro：从靶到参考点的距离，cm； 经计算可知， X射线探伤系统出现事故时，则在其主射束方向上距焦点1m处X射线的比释动能率为119.28mSv /min。偏安全考虑，散射线的剂量取主射束方向的1%，则铅室屏蔽门外的剂量约1.19mSv/min。 在这里受照5分钟，设备操作工作人员的接受剂量为5.95mSv。 C. 事故后果 国务院令第449 号《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》中关于辐射事故分级中规定： 一般辐射事故：指Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗、失控，或放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射。” 假若本项目发生此种事故，事故等级应为一般辐射事故。 D. 辐射事故防范措施和应急预案 (1)辐射事故防范措施 解决辐射安全，必须依靠必要的体制和管理，良好的设施和完整的工作制度等。引起意外(或事故)的不安全因素有两大类：一类是物的不安全因素，另一类是人的不安全行为。从我国多年内所发生的辐射事故来看，人为因素造成的责任事故占事故总数的80%以上。责任事故主要由于管理不善、领导失职、安全观念淡漠引起。应从加强管理和提高安全意识两方面促进辐射防护工作，通过宣传培训等手段，提高安全文化素质，增强辐射防护意识，使放射工作人员自觉服从管理，主动采取防护措施，控制不安全行为，预防辐射意外(或事故)的发生。 ①各级领导把辐射防护工作放到重要议事日程，制定严格的管理制度，安排操作人员接受安全防护教育和培训，落实辐射防护保健津贴。 ②操作人员持证上岗，确保岗位责任制度的落实，严肃查处违规作业。 ③必须严格按照“成像检测仪”操作规程，正确操作仪器。对违规和粗疏管理的行为必须及时纠正。 ④为有效地控制操作人员接受辐射的累积剂量，确保剂量不超过规定的剂量限值，操作人员在工作时必须佩带便携式辐射剂量计或辐射报警仪，便携式辐射检测仪应与探伤装置的安全锁钥匙牢固地串结一起。 ⑤加强职工安全和辐射防护知识的教育，并定期进行考核。对操作人员建立健康档案，定期进行体检。 (2)辐射事故应急预案 ①事故报告程序 一旦发生辐射事故，放射工作人员立即封闭现场，同时向班组长报告，班组长不在就向单位的领导报告；领导马上向主管安全的领导报告事故情况，由安全领导马上通知相关管理人员一同赶往事发现场。根据《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》在事故发生后2 小时内填写《辐射事故初始报告表》，向市、省环境保护部门和公安部门报告。造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。接到辐射事故报告的环境保护部门、公安部门和卫生行政部门，应在2小时内将辐射事故信息向上一级环境保护部门、公安部门和卫生行政部门报告，直至省级环境保护部门、公安部门和卫生行政部门；在发生特别重大辐射事故情况下，可以同时向国家环保部、公安部和卫生部报告。 ②辐射事故应急措施见表11-4。 表11-4 辐射事故应急措施 事故 辐射事故等级 应急措施 误照辐射事故 重大辐射事故 ①立刻停止探伤作业；②启动应急预案；③将受照人员送往医院；将事故情况上报当地环保主管部门、卫生部门，公安部门。 ③辐射事故应急救援预案要求 事故应急救援预案需满足如下要求：制定有针对性的探伤辐射事故应急预案，事故应急预案的内容需包括有效的组织结构、通畅的通信联络系统、事故报告程序、事故处理及监测、应急车辆等。需满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(第449 号令)中对辐射事故应急预案的要求。 辐射事故应急救援预案应当包括以下内容： a. 应急机构和职责分工； b. 应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备； c. 辐射事故分级于应急响应措施； d. 辐射事故调查、报告和处理程序； e.定期组织相关会议，总结辐射工作经验，深化事故分析，提高辐射事故处理能 力； f.定期组织演练，提高应对辐射事故的软实力； E. 根据国家有关部门出台的制度及时更新辐射事故应急预案，及时明确项目所在地环保部门、公安部门、卫生部门联系方式。 事故发生后，除了上述工作外，还应进行以下几项工作： a、确定现场的辐射强度及影响范围，划出禁入控制范围，防止辐射危害。 b、根据现场辐射强度，确定工作人员在现场处置的工作时间。 c、现场处置任务的工作人员应佩带防护用具及个人剂量计和剂量报警仪。 d、应尽可能记录下现场有关情况，对工作人员可能受到的事故照射剂量，可针对事 故实际情况进行评估，并对工作人员进行健康检查和跟踪，按照国家有关放射卫生防护标准和规范以及相关程序，评估事故对工作人员健康的影响。 e、事故处理后，必须组织有关人员进行讨论，分析事故发生的原因，从中吸取经验 和教训，必须采取措施防止类似事故再次发生。 F. 误照事故防范措施 要避免误照事故的发生及发生后能采取立即采取有效防范措施，本次评价提出如下要求： a.加强辐射安全管理，严格落实对射线成像检测仪使用需两人在场； b. 加强辐射安全管理，需实行钥匙控制的清场措施，即“成像检测仪的电源启动钥匙应与控制台上的钥匙牢固连接在一起”的措施，在严格落实此措施可以确保人员的清场，杜绝探伤误照事故的发生； c.定期组织相关辐射防护知识培训学习，告知辐射危害； d.辐射安全防护系统 操作台必须设置紧急停机开关，在铅室铅门关闭后，成像检测仪将开始工作时，假如有安全联锁失效，铅室门没有关闭，应立即按紧急停机开关，切断成像检测仪的电源，以免受到射线照射。

表12辐射安全管理

12.1 辐射安全与环境保护管理机构的设置 依据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全 许可管理办法》等法律法规要求，山西机械高级技工学校成立有辐射防护领导小组，法人任组长，由一名专职人员专门负责公司的辐射安全与防护管理。 环评要求：公司应按以下要求增加辐射防护领导小组的职责分工，职责包括：①全面负责公司辐射安全管理工作；②认真学习贯彻国家相关法规、标准，结合本单位实际制定安全规章制度并检查监督实施；③负责公司辐射工作人员的法规教育和安全环保知识培训；④检查安全环保设施，开展环保监测，对公司使用的射线装置安全防护情况进行年度评估； ⑤实施辐射工作人员的个人剂量检测并做好个人剂量的档案管理工作；⑥编制辐射事故应急预案，并妥善处理有可能发生的辐射事故；⑦定期向环保和主管部门报告安全工作，接受环保监督、监测部门的检查指导。 12.2 辐射安全管理规章制度 依据《辐射安全与防护监督检查技术程序》中对于Ⅱ类非医用X射线装置监督检查要求进行对照，该校辐射安全管理规章制度执行情况应如下表12-1，下表中所悬挂内容应体现现场操作性和实用性，字体应醒目，尺寸大小应不小于400mm×600mm。 表12-1 建设单位辐射安全管理规章制度对照分析表 项目 具体规章制度 评价要求 综合 辐射安全管理规定 《辐射防护和安全保卫制度》 制定、悬挂于辐射工作场所 操作规程 《X 射线成像检测仪的操作规程》 制定、悬挂于辐射工作场所 辐射安全和防护设施维护维修制度（包括机构人员、维护维修内容与频度、重大问题管理措施、重新运行审批级别等） 《辐射设备维修维护制度》、《射线装置安全使用规定》、《辐射工作人员岗位职责》 制定，《辐射工作人员岗位职责》应悬挂于辐射工作场所 监测 监测方案 / 按报告表内容完善监测方案 监测仪表使用与校验管理制度 《辐射工作场所监测制度》 制定 人员 辐射工作人员培训/再培训管理制度 《辐射工作人员培训管理制度》 制定 辐射工作人员个人剂量管理制度 《辐射工作人员个人剂量及健康管理制》 制定 应急 辐射事故应急预案 《辐射事故应急预案》 制定并悬挂于辐射工作场所，每年对事故应急方案进行一次演练，完善事故应急方案。 由上表可见，山西机械高级技工学校需制定辐射防护与安全管理规章制度，并不断对其进行补充和完善，才使其具有较强的针对性和可操作性，从而满足辐射安全管理。此外，环评要求，学校应建立档案管理制度、射线装置台账、辐射安全评估制度和质量保证体系，具体内容如下： （1） 建立档案管理制度 山西机械高级技工学校应建立档案管理制度，档案资料应包括“制度文件”、“环评资料”、“许可证资料”、“射线装置台账”、“监测和检查记录”、“个人剂量档案”、“培训档案”、“辐射应急资料”。以上档案资料应按照档案管理的要求进行分类归档放置。 （2）建立射线装置台账 辐射工作单位应建立射线装置台账，定期清理检查，做到账物相符。射线装置的领取、使用和归还应有2人在场，当事人要签字确认。 （3）建立年度辐射安全评估制度 按照实际工作情况，每年制定《山西机械高级技工学校XX年度辐射安全和防护状况自查评估报告》。自查评估报告的内容是对单位放射工作场所采取的辐射安全防护设施、放射工作场所管理制度、放射工作人员年剂量和事故应急预案进行自查与评估，并每年按时将自查报告提供给有关环境保护主管部门，以供监督检查。 评价要求：①单位应每年按时（每年1月31日前）向有关环境保护主管部门提供辐射安全与防护状况年度自查评估报告；②年度自查评估若发现安全隐患的，应当立即整改。 （4）制定质量保证体系 山西机械高级技工学校放射工作场所按照环评要求拟采取的辐射防护设施(措施)较齐全，防护效能可满足辐射防护要求，将需制定的各种安全管理制度补充完善后，就具备了比较完善的质量保证体系。 12.3 辐射监测 辐射工作场所定期监测是安全防护的一项必要的措施，通过辐射监测得到的数据，可以分析判断和估计电离辐射水平，防止人员受到超剂量的照射。山西机械高级技工学校须根据工作内容配备必要的监测设备和仪器，建立环境监测制度。学校可参照以下监测方案制定监测计划： 1、辐射工作场所环境监测 ①作业场所的环境监测 监测项目：贯穿辐射剂量率 监测点位：铅室及铅室周围、距离铅室最近的玉河小区居民楼。 监测频次：公司每季度自行监测一次，每年委托有监测资质单位至少监测一次，监测数据应存档备案。 监测实施单位：自我监测由公司探伤作业小组完成；年度监测委托有监测资质单位完成。 ②作业场所周边外环境的环境监测 监测项目：贯穿辐射剂量率 监测点位：主要对检测工作室四周墙体为边界向外延伸50m范围内的场所进行辐射环境监测。 监测频率及监测实施单位同作业场所环境监测要求。 环评要求：①项目正式投运前，应立即向山西省环境保护厅申请项目验收，由有资质单位验收监测合格后才能投入使用。②辐射工作场所环境监测结果应记录，并存档备案。③若发现异常情况，立即采取应急措施，停止辐射工作，查找原因。④根据自查结果和工作场所监测结果，编制本单位辐射安全和防护状况评估报告，在每年的1月31日前上报当地环保主管部门，并附辐射工作场所环境监测记录结果。 2、个人剂量监测计划 所有放射工作人员均须佩戴个人剂量计，按每季度1次（一年4次）的频率进行个人剂量检测，并按《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2002）和《放射性同位素与射线装置安全与防护管理办法》（环保部18号令）的要求，做好个人剂量管理工作，将监测结果记录到个人剂量档案中。 辐射警示剂量水平（干预水平）1.25mSv/季度；若全年个人累积剂量超过5mSv/a，必须要求企业进行调查干预，结果上报辐射安全许可证发证主管部门的内容。年超过20mSv/a的剂量为事故剂量。 个人剂量监测工作应当由具备资质的个人剂量监测技术服务机构承担。 环评要求：①应按要求建立和完善辐射工作人员的剂量与健康档案，明确是否存在年剂量超标的情况，个人剂量档案应当保存至放射工作人员年满75周岁或者停止辐射工作30年。②在每年的1月31日前上报的辐射安全和防护状况评估报告中，应包含辐射工作人员剂量监测数据及安全评估的内容。 12.4 辐射事故应急 12.4.1 事故分析及措施 山西机械高级技工学校拟用的1台射线装置属于Ⅱ类射线装置，Ⅱ类射线装置为中危险射线装置，最大可信事故为在开机的情况下，设备联锁失效，造成工作人员受到不必要的X射线照射。主要原因有联锁装置失灵、设备故障或安全系统失灵等。 措施：加强管理、工作人员须严格按照操作规程进行操作，每次工作前，认真对设备进行检查。如果检查过程中设备有故障或安全系统失等其他原因，须立即停止使用该射线装置。 12.4.2 事故报告 根据环保部第18号令《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》发生辐射事故或者发生可能引发辐射事故的运行故障时，应当立即启动应急方案，采取应急措施并在两小时内填写初始报告，向当地人民政府环境保护主管部门报告。发生辐射事故的使用单位还应当同时向当地人民政府和卫生主管部门报告。 12.4.3 辐射事故应急预案 山西机械高级技工学校需尽快制定辐射事故应急预案。本预案主要从应急组织机构及其职责、应急响应、上报程序、应急方案管理、如何预防事故五个方面进行论述。 （1）应急组织机构及其职责 成立以法人为代表的应急组织机构，应急组织机构应包括应急事故指挥处、现场监管处、保卫处，并确定各处总负责人及每一个具体行动的负责人及其联系电话。 应急事故指挥处职责： ①负责制定和修订应急预案； ②部署事故的应急工作； ③对应急人员进行培训； ④负责应急方案的演练； ⑤负责上报应急事故。 现场监管处职责： ①负责监督操作人员在作业现场按照正确的操作规程进行操作； ②一旦发生事故，立即启动应急预案，电话汇报该单位的应急组织机构。 （2）针对各种事故响应措施 ①发生事故，现场工作人员立即切断电源； ②电话汇报单位应急组织机构。 （3）编写上报程序 ①首先立即电话汇报属地管理部门、上级环保管理部门； ②其次在电话报告的同时，及时（两小时内）填写初始报告，向当地人民政府环境主管部门报告。 （4）预案管理 ①对事故的发生、处理整个过程进行记录； ②每项计划定时更新。 （5）预防事故的发生 ①按操作规程进行操作； ②操作人员必须持有辐射安全培训合格证书，并应严格按照操作规程进行操作； ③定期对设备进行维护； ④对环境监测仪器定期维护与校准； ⑤定期进行核安全文化教育。

表13结论与建议

结论 一、项目概况 项目名称：山西机械高级技工学校X放射源探伤间项目 建设单位：山西机械高级技工学校 建设地点：山西省太原市万柏林区玉河街23号实训大楼3F 建设性质：新建 建设内容及规模：山西机械高级技工学校拟在实训大楼三层购置一台X射线实时成像检测设备及成套铅室，设置于射线成像检测工作室，采用X 射线对学校学生焊接件进行无损检测，以判断焊接质量。 拟购X射线成像检测设备（型号为UNC225 型，管电压为225kV，管电流为2.8mA/7.1mA）属II类射线装置；铅室及工件门为钢+铅+钢三层防护结构，铅室尺寸2230mm（长）× 1580mm（宽）× 2330mm（高）。 二、项目产业政策符合性 本项目属于利用X射线探伤装置进行无损检测，系核技术应用项目在工业领域内的运用。根据国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，属于鼓励类中“十四、机械”的第6条“工业CT、三维超声波探伤仪等无损检测设备”项目，是目前国家鼓励发展的新技术应用项目，符合国家当前产业政策。 三、项目选址及总平面布局合理性 山西机械高级技工学校位于山西省太原市万柏林区玉河街23号，项目无新征用地，用地性质为教育公共事业用地，符合太原市城市总体规划。项目北面为太重集团公司，项目东面临近玉河小区，项目南面为玉河街，玉河街南面为前进路和玉河居民小区，项目西面为太重集团公司。 本项目探伤设备位于学校内实训大楼三层探伤检测工作室，探伤设备配备有铅室，铅室设计有满足屏蔽厚度的屏蔽防护措施，探伤作业过程中产生的电离辐射经探伤室屏蔽体屏蔽后，不会对周围环境与公众造成危害。因此，项目选址合理。 四、区域环境质量现状评价结论 根据监测结果，本项目室内探伤场所周边环境中辐射剂量率监测82.5～125nSv/h，与太原地区天然辐射水平相比较，无显著差异，属于正常环境本底水平。 五、环境影响分析结论 5.1 正常工况下环境影响分析结论 （1）辐射防护设施有效性分析 X 射线实时成像系统自带屏蔽铅室，建有辐射安全控制与报警设备，主要包括①门机联锁装置；②门灯联锁装置；③警告标志等。硬件设施和运行管理规程、制度是确保成像系统运行安全不可分割的有机体。整个设备均处于安全控制下运行。只要在设备运行过程中，加强维护和检修，确保这些安全设施处于正常运行状态下，可有效防止放射事故的发生。 （2）辐射环境影响分析 本项目运营期间，X射线监测系统在使用期间产生的辐照，公众全年接受的X射线辐照剂量率最大值为2.16×10-3mSv/a，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）对公众要求的剂量限制1.0mSv 和本次环评应该执行的剂量约束值0.1mSv；工作人员全年接受的X射线辐照剂量率最大值0.46mSv/a，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）对职业人员要求的剂量限制20mSv和本次环评应该执行的剂量约束值5mSv。 厂家提供的检出报告可知，铅室外30cm处剂量率最大为0.23μSv/h，小于《工业X射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117-2015）中要求的2.5μGy/h（对X射线有效因子取1）的限值，满足X 射线探伤作业场所的放射卫生防护要求。 在严格落实本报告表提出的一些要求后，成像系统能够满足辐射防护要求。在发生辐射事故工况下，启动各种应急预案和监控措施，可以有效的控制辐射事故对环境的影响。 （3）非放污染物的环境影响分析 ①大气环境影响分析结论 探伤铅室内射线的电离作用产生臭氧，浓度较低，经通风换气排放至大气，对环境影响小。 ②声学环境影响分析结论 项目冷却循环器、排风机产生的噪声，经过降噪和距离衰减后，不会影响厂区内的声学环境质量。 5.2 辐射事故影响分析结论 本项目可能发生一般辐射事故。环评认为，山西机械高级技工学校按相关规划和本环评要求，制定全面可行的辐射事故应急预案和安全规章制度，并认真贯彻实施后，可适用于本项目可能发生的辐射事故的应急处置。 5.3 辐射安全管理综合能力分析 山西机械高级技工学校拥有专业的放射性人员和安全管理机构，有符合国家环境保护标准、职业卫生标准和安全防护要求的场所、设施和设备；在建立了较完善的辐射安全管理制度、辐射事故应急措施后，具有对Ⅱ类射线装置的使用和管理能力。 六、项目环境可行性结论 项目符合国家当前产业政策，项目选址及平面布局合理。经分析，山西机械高级技工学校采取的辐射防护设施（措施）可行，工作人员和公众照射剂量满足国家规定的剂量限值和本报告提出的剂量管理约束值。公司制定的管理制度和采取的事故防范措施及应急方案等能够有效的避免或减少工作人员和公众的辐射危害。在严格落实本评价报告所提出的各项污染防治措施和辐射环境管理计划后，从环境保护和辐射环境安全角度而言，本项目的建设是可行的。 七、项目竣工验收检查内容 根据《建设项目环境保护管理条例》，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。建设项目正式投产运行前，建设单位应向负责审批的环保部门申请项目竣工环保验收。本工程竣工环境保护验收一览表见下表。 表13-1 项目竣工验收检查内容 名称 辐射安全设施或各项管理规章制度 内容 X射线实时成像检测设备 铅室屏蔽 铅室结构：房采用电动式钢+铅+钢三层防护结构工件门，铅室内层铅皮的正面厚度为8mm，顶部等非泄露面的厚度为8mm。铅室尺寸长2230mm×宽1580mm×高2330mm。 安全联锁 门机联锁：屏蔽门与高压发生器连锁 铅室顶部上安装工作状态警示灯 视频监控装置 探伤室设置了1套视频监控装置 紧急停机装置 在控制台上安置了紧急停机开关 钥匙控制 成像系统电源启动钥匙和便携式剂量检测仪牢固连接 警告标志 探伤室警告标志若干 探伤室工作状态指示灯一套 检测设备 辐射巡检仪 个人剂量片每人2个 规章制度 《辐射事故应急预案》、《辐射防护和安全保卫制度》、《辐射设备维修维护制度》、《射线装置安全使用规定》、《辐射工作人员岗位职责》、《X 射线成像检测仪的操作规程》、《辐射工作场所监测制度》、《辐射工作人员个人剂量及健康管理制》等 建议和承诺 一、承诺 1、X 射线探伤机只能在铅室内使用，不能在室外使用； 2、项目单位在取得批复，经过验收以后，应登录“全国核技术利用辐射安全申报系统”（http://rr.mep.gov.cn）进行网上申报本单位核技术利用项目情况； 3、定期完善工业X射线探伤机各类安全防护制度，补充监测方案，建立探伤运行、辐射环境监测记录、个人剂量管理及维修记录制度并存档备查，完善探伤装置台账管理制度和年度评估报告管理制度。 4、落实辐射人员参加山西省环保厅组织的辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核； 5、补充《放射性同位素与射线装置登记台帐》管理制度； 6、应对本单位的射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。 二、建议 1、每年应组织相关人员对项目使用的射线装置安全和防护状况进行评估，一旦发现安全隐患，应当立即进行整改并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。 2、经常检查各辐射工作场所的电离辐射警告标志和工作状态指示灯，若警告标志出现松动、脱落或损坏，应及时修复或更换。

表14审批

下一级环保部门预审意见： 公章 经办人 年 月 日

审批意见： 公章 经办人 年 月 日

# Text boxes

放置固定好探伤工件

待检工件准备

关闭铅防护门

设置电压和曝光时间

调整焦距离

X射线、臭氧、噪声

射线成像

检测结束

图9-2  营运期X射线实施成像系统工艺流程及产污环节图

太

重

集

团

玉河小区

山西机械高级技工学校团

监测工作室

玉  河  街

铅室

工件门

操作台

主照束方向

检测工作室

图  例

监督区

控制区

保险门

玉  河  街

监测工作室

山西机械高级技工学校团

玉河小区

太

重

集

团

图例

监测点位